ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ

ИСПЫТАНИЯ И КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 16504-81

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. М. Закс, Г. К. Мартынов (руководители темы), Г. В. Анисимова, В. П. Белявцев, Ю. С. Вениаминов, Г. А. Гукасян, М. Г. Долинская, В. Д. Дудко, Л. И. Завалко, А. А. Зенков, М. Г. Иофин, В. В. Крещук, Е. Н. Леонова, О. Г. Лосицкий, А. Е. Манохин, М. М. Манзон, В. В. Мелентьев, В. П. Никифоров, В. А. Новикова, Е. В. Никитина, А. Г. Осетров, В. А. Павлов, О. Ф. Пославский, В. И. Перепонов, В. И. Проненко, В. Н. Смирнов, Н. К. Сухов. В. Г. Степанов, Е. И. Тавер, А. Л. Теркель, Р. В. Уткина, Н. М. Федотов, И. А. Халап, С. С. Чернышев, В. Н. Чупырин, В. И. Чурилов, Н. Г. Шерстюков, Э. П. Шмидт, Э. С. Эренбург.

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

Начальник Управления аттестации и государственных испытаний продукции

М. А. Ушаков

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 декабря 1981 № 5297

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Система государственных испытаний продукции ИСПЫТАНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ Основные термины и определения The state system of testing products. Product test and quality inspection. General terms and definitions | ГОСТ 16504-81 Взамен ГОСТ 16504-74 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 декабря 1981 г. № 5297 срок введения установлен

с 01.01.1982 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области испытаний и контроля качества продукции.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометкой «Ндп».

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятий содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять, если возможность их различного толкования исключена.

Стандартизованные термины напечатаны полужирным шрифтом, краткая форма - светлым, недопустимая - курсивом.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

В справочном приложении 1 даны пояснения к некоторым терминам, отмеченным звездочкой, в справочном приложении 2 приведена систематизация видов испытаний и контроля по их основным признакам.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. ИСПЫТАНИЯ |
| 1. Испытания* Е. Test F. Essai | Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий. Примечание. Определение включает оценивание и (или) контроль |
| 2. Условия испытаний* Е. Test conditions F. Conditions d’essais | Совокупность воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта при испытаниях |
| 3. Нормальные условия испытаний* Е. Normal test conditions F. Conditions d’essais normales | Условия испытаний, установленные нормативно-технической документацией (НТД) на данный вид продукции |
| 4. Вид испытаний Е. Mode of test F. Type d’essai | Классификационная группировка испытаний по определенному признаку |
| 5. Категория испытаний Е. Category of test F. Categorie d’essai | Вид испытаний, характеризуемый организационным признаком их проведения и принятием решений по результатам оценки объекта в целом |
| 6. Объект испытаний* Е. Item under test F. Objet a essayer | Продукция, подвергаемая испытаниям |
| 7. Образец для испытаний Е. Test specimen F. Echantillon pour essai | Продукция или ее часть, или проба, непосредственно подвергаемые эксперименту при испытаниях |
| 8. Опытный образец Е. Pilot sample F. Prototype | Образец продукции, изготовленный по вновь разработанной рабочей документации для проверки путем испытаний соответствия его заданным техническим требованиям с целью принятия решения о возможности постановки на производство и (или) использования по назначению |
| 9. Модель для испытаний Е. Test model F. Modele pour essai | Изделие, процесс, явление, математическая модель, находящиеся в определенном соответствии с объектом испытаний и (или) воздействиями на него и способные замещать их в процессе испытаний |
| 10. Макет для испытаний Е. Test mock-up F. Maquette pour essais | Изделие, представляющее упрощенное воспроизведение объекта испытаний или его части и предназначенное для испытаний |
| 11. Метод испытаний Е. Test method F. Methode d’essais | Правила применения определенных принципов и средств испытаний |
| 12. Объем испытаний Е. Extent of test F. Taille des essais | Характеристика испытаний, определяемая количеством объектов и видов испытаний, а также суммарной продолжительностью испытаний |
| 13. Программа испытаний* Е. Test program F. Programme d’essais | Организационно-методический документ, обязательный к выполнению, устанавливающий объект и цели испытаний, виды, последовательность и объем проводимых экспериментов, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний |
| 14. Методика испытаний* Е. Test procedure F. Procedure d’essais | Организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды |
| 15. Аттестация методики испытаний Е. Approval of test procedure F. Certification de la procedure d’essais | Определение обеспечиваемых методикой значений показателей точности, достоверности и (или) воспроизводимости результатов испытаний и их соответствия заданным требованиям |
| 16. Средство испытаний* Е. Test means F. Moyen d’essais | Техническое устройство, вещество и (или) материал для проведения испытаний |
| 17. Испытательное оборудование Е. Test equipment F. Equipement d’essais | Средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний |
| 18. Аттестация испытательного оборудования Е. Certification of test equipment F. Certification de l’equipement d’essais | Определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативно-технической документации и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации |
| 19. Система испытаний* Е. Test system F. Systeme d’essais | Совокупность средств испытаний, исполнителей и определенных объектов испытаний, взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной документацией |
| 20. Точность результатов испытаний Е. Accuracy of test results F. Precision des resultats d’essais | Свойство испытаний, характеризуемое близостью результатов испытаний к действительным значениям характеристик объекта, в определенных условиях испытаний |
| 21. Воспроизводимость методов и результатов испытаний* Е. Reproducibility of test methods and results F. Reproducibilite des methodes et resultats d'essais | Характеристика, определяемая близостью результатов испытаний идентичных образцов одного и того же объекта по одной и той же методике в разных лабораториях, разными операторами с использованием различного оборудования |
| 22. Данные испытаний Е. Test data F. Donnees d’essais | Регистрируемые при испытаниях значения характеристик свойств объекта и (или) условий испытаний, наработок, а также других параметров, являющихся исходными для последующей обработки |
| 23. Результат испытаний Е. Test result F. Resultat d’essais | Оценка характеристик свойств объекта, установления соответствия объекта заданным требованиям по данным испытаний, результаты анализа качества функционирования объекта в процессе испытаний |
| 24. Протокол испытаний Е. Test report F. Proces-verbal d’essais | Документ, содержащий необходимые сведения об объекте испытаний, применяемых методах, средствах и условиях испытаний, результаты испытаний, а также заключение по результатам испытаний, оформленный в установленном порядке |
| 25. Испытательный полигон Е. Testing (proving) ground F. Terrain d’essais | Территория и испытательные сооружения на ней, оснащенные средствами испытаний и обеспечивающие испытания объекта в условиях, близких к условиям эксплуатации объекта |
| 26. Испытательная организация Е. Test organization F. Organisme d’essais | Организация, на которую в установленном порядке возложено проведение испытаний определенных видов продукции или проведение определенных видов испытаний |
| 27. Головная организация по государственным испытаниям продукции | Организация, которая утверждена в принятом порядке для проведения на государственном уровне испытаний установленных важнейших видов продукции производственно-технического и культурно-бытового назначения |
| 28. Государственный испытательный центр Е. State testing center F. Centre national d’essais | Специализированное подразделение головной организации по государственным испытаниям, предназначенное для проведения государственных испытаний установленных важнейших видов продукции производственно-технического и культурно-бытового назначения |
| 29. Республиканский (региональный) испытательный центр Е. Republican (regional) testing center F. Centre republicain (regional) d’essais | Организация, утвержденная в принятом порядке для проведения определенных категорий испытаний закрепленных видов продукции, выпускаемой и (или) разрабатываемой предприятиями и организациями республики (региона) независимо от их ведомственной подчиненности |
| 30. Ведомственный испытательный центр Е. Departmental testing center F. Centre sectoriel d’essais | Организация, на которую министерством или ведомством возложено проведение определенных категорий испытаний закрепленных видов продукции, выпускаемой и (или) разрабатываемой предприятиями и организациями данного министерства или ведомства |
| 31. Испытательное подразделение Е. Testing division F. Unite d’essais | Подразделение организации, на которое руководством последней возложено проведение испытаний для своих нужд |
| 32. Базовое испытательное подразделение головной организации Базовое подразделение | Подразделение, назначенное в принятом порядке для проведения испытаний определенных видов продукции или видов испытаний из числа закрепленных за головной организацией по государственным испытаниям |
| 33. Опорный пункт головной организации по государственным испытаниям продукции Опорный пункт | Организация, являющаяся потребителем продукции, подлежащей испытаниям, назначенная в принятом порядке для проведения испытаний этой продукции в эксплуатационных условиях |
| 34. Аттестация испытательных организаций и подразделений Е. Certification of testing organizations and divisions F. Agrement des organismes et des unites d’essais | Удостоверение компетентности испытательных организаций и подразделений и их оснащенности, обеспечивающих проведение на должном техническом уровне всех предусмотренных нормативно-технической документацией испытаний закрепленных видов продукции и (или) видов испытаний |
| Виды испытаний |
| 35. Исследовательские испытания* Е. Investigation test F. Essais de recherche | Испытания, проводимые для изучения определенных характеристик свойств объекта |
| 36. Контрольные испытания Е. Check test F. Essais de controle | Испытания, проводимые для контроля качества объекта |
| 37. Сравнительные испытания Е. Comparative test F. Essais comparatifs | Испытания аналогичных по характеристикам или одинаковых объектов, проводимые в идентичных условиях для сравнения характеристик их свойств |
| 38. Определительные испытания Е. Determinative test F. Essais de determination | Испытания, проводимые для определения значений характеристик объекта с заданными значениями показателей точности и (или) достоверности |
| 39. Государственные испытания* Е. State test F. Essais officiels | Испытания установленных важнейших видов продукции, проводимые головной организацией по государственным испытаниям, или приемочные испытания, проводимые государственной комиссией или испытательной организацией, которой предоставлено право их проведения |
| 40. Межведомственные испытания* Е. Interdepartmental test F. Essais intersectoriels | Испытания продукции, проводимые комиссией из представителей нескольких заинтересованных министерств и (или) ведомств, или приемочные испытания установленных видов продукции для приемки составных частей объекта, разрабатываемого совместно несколькими ведомствами |
| 41. Ведомственные испытания Е. Departmental test F. Essais sectoriels | Испытания, проводимые комиссией из представителей заинтересованного министерства или ведомства |
| 42. Доводочные испытания Ндп. Конструктивные испытания Е. Developmental test F. Essais de finition | Исследовательские испытания, проводимые при разработке продукции с целью оценки влияния вносимых в нее изменений для достижения заданных значений показателей ее качества |
| 43. Предварительные испытания Е. Preliminary test F. Essais preliminaires | Контрольные испытания опытных образцов и (или) опытных партий продукции с целью определения возможности их предъявления на приемочные испытания |
| 44. Приемочные испытания* Е. Acceptance test F. Essais d’acceptation | Контрольные испытания опытных образцов, опытных партий продукции или изделии единичного производства, проводимые соответственно с целью решения вопроса о целесообразности постановки этой продукции на производство и (или) использования по назначению |
| 45. Квалификационные испытания E. Qualification test F. Essais de qualification | Контрольные испытания установочной серии или первой промышленной партии, проводимые с целью оценки готовности предприятия к выпуску продукции данного типа в заданном объеме |
| 46. Предъявительские испытания E. Predelivery test F. Essais de presentation | Контрольные испытания продукции, проводимые службой технического контроля предприятия-изготовителя перед предъявлением ее для приемки представителем заказчика, потребителя пли других органов приемки |
| 47. Приемо-сдаточные испытания* Е. Approval test F. Essais de reception | Контрольные испытания продукции при приемочном контроле |
| 48. Периодические испытания Е. Periodical test F. Essais periodiques | Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые в объемах и в сроки, установленные нормативно-технической документацией, с целью контроля стабильности качества продукции и возможности продолжения ее выпуска |
| 49. Инспекционные испытания Е. Inspection test F. Essais d’inspection | Контрольные испытания установленных видов выпускаемой продукции, проводимые в выборочном порядке с целью контроля стабильности качества продукции специально уполномоченными организациями |
| 50. Типовые испытания Ндп. Проверочные испытания Е. Type test F. Essais type | Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые с целью оценки эффективности и целесообразности вносимых изменений в конструкцию, рецептуру или технологический процесс |
| 51. Аттестационные испытания Е. Evaluation test F. Essais d’attestation | Испытания, проводимые для оценки уровня качества продукции при ее аттестации по категориям качества |
| 52. Сертификационные испытания* Е. Certification test F. Essais de certification | Контрольные испытания продукции, проводимые с целью установления соответствия характеристик се свойств национальным и (или) международным нормативно-техническим документам |
| 53. Лабораторные испытания Е. Laboratory test F. Essais de laboratoire | Испытания объекта, проводимые в лабораторных условиях |
| 54. Стендовые испытания* Е. Bench test F. Essais au banc | Испытания объекта, проводимые на испытательном оборудовании |
| 55. Полигонные испытания Е. Ground test F. Essais au terrain | Испытания объекта, проводимые на испытательном полигоне |
| 56. Натурные испытания* Е. Verification test in situ F. Essais in situ | Испытания объекта в условиях, соответствующих условиям его использования по прямому назначению с непосредственным оцениванием или контролем определяемых характеристик свойств объекта |
| 57. Испытания с использованием моделей* Е. Test with modelling F. Essais avec utilisation des modeles | - |
| 58. Эксплуатационные испытания* Е. Field test F. Essais pratiques | Испытания объекта, проводимые при эксплуатации |
| 59. Нормальные испытания E. Normal test F. Essais normaux | Испытания, методы и условия проведения которых обеспечивают получение необходимого объема информации о характеристиках свойств объекта в такой же интервал времени, как и в предусмотренных условиях эксплуатации. |
| 60. Ускоренные испытания E. Accelerated test F. Essais acceleres | Испытания, методы и условия проведения которых обеспечивают получение необходимой информации о характеристиках свойств объекта в более короткий срок, чем при нормальных испытаниях |
| 61. Сокращенные испытания E. Reduced test F. Essais tronques | Испытания, проводимые по сокращенной программе |
| 62. Механические испытания* E. Mechanical test F. Essais mecaniques | Испытания на воздействие механических факторов |
| 63. Климатические испытания* E. Environmental test F. Essais climatiques | Испытания на воздействие климатических факторов |
| 64. Термические испытания* E. Thermal test F. Essais thermiques | Испытания на воздействие термических факторов |
| 65. Радиационные испытания E. Radiation test F. Essais de radiation | Испытания на воздействие радиационных факторов |
| 66. Электромагнитные испытания* E. Electromagnetic test F. Essais electromagnetiques | Испытания на воздействие электромагнитных полей |
| 67. Электрические испытания* E. Electric test F. Essais electriques | Испытания на воздействие электрического напряжения, тока или ноля |
| 68. Магнитные испытания* E. Magnetic test F. Essais magnetiques | Испытания на воздействие магнитного поля |
| 69. Химические испытания* E. Chemical test F. Essais de resistance chimique | Испытания на воздействие специальных сред |
| 70. Биологические испытания* E. Biological F. Essais biologiques | Испытания на воздействие биологических факторов |
| 71. Неразрушающие испытания E. Nondestructive test F. Essais non-destructifs | Испытания с применением неразрушающих методов контроля |
| 72. Разрушающие испытания E. Destructive test F. Essais destructifs | Испытания с применением разрушающие методов контроля |
| 73. Испытания на прочность E. Strength test F. Essais d’endurance | Испытания, проводимые для определения значений воздействующих факторов, вызывающих выход значений характеристик свойств объекта за установленные пределы или его разрушение |
| 74. Испытания на устойчивость E. Stability test F. Essais de stabilite | Испытания, проводимые для контроля способности изделия выполнять свои функции и сохранять значения параметров в пределах установленных норм во время действия на него определенных факторов |
| 75. Функциональные испытания E. Functional test F. Essais fonctionnels | Испытания, проводимые с целью определения значений показателей назначения объекта |
| 76. Испытания на надежность E. Reliability test F. Essais de fiabilite | Испытания, проводимые для определения показателей надежности в заданных условиях |
| 77. Испытания на безопасность E. Safety test F. Essais de securite | - |
| 78. Испытания на транспортабельность E. Transportability test F. Essais d’aptitude au transport | - |
| 79. Граничные испытания E. Marginal test F. Essais limites | Испытания, проводимые для определения зависимостей между предельно допустимыми значениями параметров объекта и режимом эксплуатации |
| 80. Технологические испытания E. In-process test F. Essais de technicite | Испытания, проводимые при изготовлении продукции с целью оценки ее технологичности |
| 2. КОНТРОЛЬ |
| Общие понятия |
| 81. Технический контроль* Контроль E. Inspection F. Controle technique | Проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям |
| 82. Контроль качества продукции E. Product quality inspection F. Controle de la qualite des produits | Контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств продукции |
| 83. Оценивание качества продукции E. Assessment of product quality F. Estimation de la qualite des produits | Определение значений характеристик продукции с указанием точности и (или) достоверности |
| 84. Объект технического контроля* Е. Item under inspection F. Objet a controler | Подвергаемая контролю продукция, процессы ее создания, применения, транспортирования, хранения, технического обслуживания и ремонта, а также соответствующая техническая документация |
| 85. Вид контроля E. Mode of inspection F. Type de controle | Классификационная группировка контроля по определенному признаку |
| 86. Объем контроля Е. Amount of inspection F. Taille du controle | Количество объектов и совокупность контролируемых признаков, устанавливаемых для проведения контроля |
| 87. Метод контроля Е. Inspection method F. Methode de controle | Правила применения определенных принципов и средств контроля |
| 88. Метод разрушающего контроля Е. Method of destructive inspection F. Methode destructive | Метод контроля, при котором может быть нарушена пригодность объекта к применению |
| 89. Метод неразрушающего контроля Е. Method of nondestructive inspection F. Methode non-destructive | Метод контроля, при котором не должна быть нарушена пригодность объекта к применению |
| 90. Средство контроля Е. Inspection means F. Moyens de controle | Техническое устройство, вещество и (или) материал для проведения контроля |
| 91. Контролируемый признак Е. Characteristic under control F. Caractere a controler | Характеристика объекта, подвергаемая контролю |
| 92. Контрольная точка* Е. Point of inspection F. Point de controle | Место расположения первичного источника информации о контролируемом параметре объекта контроля |
| 93. Контрольный образец* E. Reference specimen F. Specimen temoin | Единица продукции или ее часть, или проба, утвержденные в установленном порядке, характеристики которых приняты за основу при изготовлении и контроле такой же продукции |
| 94. Система контроля E. Inspection system F. Systeme du controle | Совокупность средств контроля, исполнителей и определенных объектов контроля, взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной документацией |
| 95. Система ведомственного контроля Е. Departmental management system F. Systeme du controle sectoriel | Система контроля, осуществляемая органами министерства или ведомства |
| 96. Автоматизированная система контроля* Е. Automated control system F. Systeme de controle automatise | Система контроля, обеспечивающая проведение контроля с частичным непосредственным участием человека |
| 97. Автоматическая система контроля* Е. Automatic control system F. Systeme de controle automatique | Система контроля, обеспечивающая проведение контроля без непосредственного участия человека |
| Виды контроля |
| 98. Производственный контроль* Е. Manufacturing supervision F. Controle de fabrication | Контроль, осуществляемый на стадии производства |
| 99. Эксплуатационный контроль* Е. Field inspection F. Controle en utilisation | Контроль, осуществляемый на стадии эксплуатации продукции |
| 100. Входной контроль Е. incoming inspection F. Controle a l’entree | Контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции |
| 101. Операционный контроль Е. Operational inspection F. Controle des operations | Контроль продукции или процесса во время выполнения или после завершения технологической операции |
| 102. Приемочный контроль Е. Acceptance inspection F. Controle de reception | Контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию |
| 103. Инспекционный контроль Е. Inspection check-up F. Audit | Контроль, осуществляемый специально уполномоченными лицами с целью проверки эффективности ранее выполненного контроля |
| 104. Сплошной контроль Е. 100 % inspection F. Controle a 100 % | Контроль каждой единицы продукции в партии |
| 105. Выборочный контроль Е. Sampling inspection F. Controle par echantillonnage | По ГОСТ 15895-77* _________ * На территории РФ действуют ГОСТ Р 50779.10-2000, ГОСТ Р 50779.11-2000 |
| 106. Летучий контроль* Е. Casual inspection F. Controle volant | Контроль, проводимый в случайное время |
| 107. Непрерывный контроль Е. Continuous inspection F. Controle continu | Контроль, при котором поступление информации о контролируемых параметрах происходит непрерывно |
| 108. Периодический контроль Е. Periodical inspection F. Controle periodique | Контроль, при котором поступление информации о контролируемых параметрах происходит через установленные интервалы времени |
| 109. Разрушающий контроль Е. Destructive inspection F. Controle destructif | - |
| 110. Неразрушающий контроль Е. Nondestructive inspection F. Controle non-destructif | - |
| 111. Измерительный контроль Е. Control by measurement F. Controle par mesures | Контроль, осуществляемый с применением средств измерений |
| 112. Регистрационный контроль Е. Registration control F. Controle par enregistrement | Контроль, осуществляемый регистрацией значений контролируемых параметров продукции или процессов |
| 113. Органолептический контроль* Е. Organoleptic inspection F. Controle organoleptique | Контроль, при котором первичная информация воспринимается органами чувств |
| 114. Визуальный контроль Е. Visual inspection F. Controle visuel | Органолептический контроль, осуществляемый органами зрения |
| 115. Технический осмотр Е. Technical check-up F. Visite technique | Контроль, осуществляемый в основном при помощи органов чувств и, в случае необходимости, средств контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией |

(Измененная редакция. Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аттестация испытательного оборудования	18

Аттестация испытательных организаций и подразделений	34

Аттестация методики испытаний	15

Вид испытаний	4

Вид контроля	85

Воспроизводимость методов и результатов испытаний	21

Данные испытаний	22

Испытания	1

Испытания аттестационные	51

Испытания биологические	70

Испытания ведомственные	41

Испытания государственные	39

Испытания граничные	79

Испытания доводочные	42

Испытания исследовательские 	35

Испытания инспекционные	49

Испытания квалификационные	45

Испытания климатические	63

Испытания конструктивные	42

Испытания контрольные	36

Испытания лабораторные	53

Испытания магнитные	68

Испытания межведомственные	40

Испытания механические	62

Испытания с использованием моделей	57

Испытания на безопасность	77

Испытания на надежность	76

Испытания определительные	38

Испытания на прочность	73

Испытания на транспортабельность	78

Испытания на устойчивость	74

Испытания натурные	56

Испытания неразрушающие	71

Испытания нормальные	59

Испытания периодические	48

Испытания полигонные	55

Испытания предварительные	43

Испытания предъявительские	46

Испытания приемо-сдаточные	47

Испытания приемочные	44

Испытания проверочные	50

Испытания радиационные	65

Испытания разрушающие	72

Испытания сертификационные	52

Испытания сокращенные	61

Испытания сравнительные	37

Испытания стендовые	54

Испытания термические	64

Испытания технологические	80

Испытания типовые	50

Испытания ускоренные	60

Испытания функциональные	75

Испытания химические	69

Испытания эксплуатационные	58

Испытания электрические	107

Испытания электромагнитные	66

Категория испытаний	5

Контроль визуальный	114

Контроль выборочный	105

Контроль входной	100

Контроль измерительный	111

Контроль инспекционный	103

Контроль качества продукции	82

Контроль летучий	106

Контроль непрерывный	107

Контроль неразрушающий	110

Контроль операционный	101

Контроль органолептический	113

Контроль периодический	108

Контроль приемочный	102

Контроль производственный	98

Контроль разрушающий	109

Контроль регистрационный	112

Контроль сплошной	104

Контроль технический	81

Контроль эксплуатационный	99

Макет для испытаний	10

Метод испытаний	11

Модель для испытаний	9

Метод контроля	87

Метод контроля разрушающего	88

Метод контроля неразрушающего	89

Методика испытаний	14

Оборудование испытательное	17

Образец контрольный	93

Объем контроля	86

Объем испытаний	12

Объект испытаний	6

Объект техническою контроля	84

Образец опытный	8

Опорный пункт головной организации по государственным испытаниям	33

Организация испытательная	26

Организация по государственным испытаниям продукции головная	27

Осмотр технический	115

Оценивание качества продукции	83

Подразделение испытательное	31

Подразделение испытательное базовое	32

Полигон испытательный	25

Признак контролируемый	91

Программа испытаний	13

Протокол испытаний	24

Результат испытаний	23

Система испытаний	19

Система контроля	94

Система контроля автоматизированная	96

Система контроля автоматическая	97

Система контроля ведомственного	95

Средства испытаний	16

Средство контроля	90

Условия испытаний	2

Условия испытаний нормальные	3

Точка контрольная	92

Точность результатов испытаний	20

Центр испытательный ведомственный	30

Центр испытательный государственный	28

Центр испытательный республиканский (региональный)	29

(Измененная редакция. Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 1

Accelerated test	60

Acceptance inspection	102

Acceptance test	44

Accuracy of test results	20

Amount of inspection	86

Approval of test procedure*	15

Approval test	47

Assessment of product quality	83

Automated control system	96

Automatic control system	97

Base testing division of head organization	32

Bench test	54

Biological test	70

Casual inspection**	106

Category of test	5

Certification of test equipment*	18

Certification of testing organizations and divisions*	34

Certification test	52

Characteristic under control	91

Check test	36

Chemical test	6

Comparative test	37

Continuous inspection	107

Control by measurement	111

Departmental management system	95

Departmental test	11

Departmental testing center	30

Destructive inspection	110

Destructive inspection method	88

Destructive test	72

Developmental test	42

Durability test	76

Electric test	67

Electromagnetic test	66

Environmental test	63

Evaluation test*	51

Extent of test	12

Field inspection	99

Field test	58

Functional test	75

Ground test	55

Head organization for state product test	27

Incoming inspection	100

In-process test*	80

Inspection	81

100 % inspection	104

Inspection check-up	103

Inspection means	90

Inspection method	87

Inspection system	94

Inspection test	49

Interdepartmental test	40

Investigation test	35

Item under inspection	84

Item under test	6

Laboratory test	53

Magnetic test	68

Manufacturing supervision	98

Marginal test	79

Mechanical test	62

Mode of inspection	85

Mode of test	4

Nondestructive inspection	110

Nondestructive inspection method	89

Nondestructive test	71

Normal test	59

Normal test conditions	3

Operational inspection	101

Organoleptic inspection	113

Periodical inspection	108

Periodical test	48

Pilot sample	8

Point of inspection	92

Predelivery test*	46

Preliminary test	43

Product quality assessment	83

Product quality inspection	82

Qualification test	45

Radiation test	65

Reduced test	61

Reference specimen	93

Registration control**	112

Reliability test	76

Reproducibility of test methods and results	21

Republican (regional) testing center**	29

Safety test	77

Sampling inspection	105

Stability test 	74

State test	39

Stale testing center	28

Strength test	73

Technical check-up	115

Test	1

Test conditions	2

Test data	22

Test equipment	17

Test means	16

Test method	11

Test mock-up	10

Test model	9

Test procedure	14

Test program	13

Test report	24

Test result	23

Test specimen	7

Test system	19

Test with modelling	57

Testing division	31

Testing (proving) ground	25

Testing organization	26

Testing station accredited by head organization	33

Thermal test	64

Transportability test	75

Type test*	50

Verification test in situ*	55

Visual inspection	114

1 Термины, отмеченные одной звездочкой (*), являются приближенными эквивалентами; термины, отмеченные двумя звездочками (**), следует рассматривать как перевод; термины без обозначений являются полными эквивалентами.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 1

Agrement des organismes et des unites d’essais	34

Audit*	103

Caractere a conlroler	91

Categoric d’essais	5

Centre national d’essais	28

Centre republicain (regional) d’essais	29

Centre sectoriel d’essais	30

Certification de la procedure d’essais	15

Certification de 1’equipement d’essais	14

Conditions d’essais	2

Conditions d’essais normales	3

Controle a 100 %	101

Controle a 1’entree	100

Controle continu	107

Controle de fabrication	98

Controle de la qualite des produits	82

Controle de reception	102

Controle des operations*	101

Controle destructif	109

Controle en utilisation	99

Controle non-destructif	110

Controle organoleptique	113

Controle par echantillonnage	105

Controle par enregistrement	112

Controle par mesures	111

Controle periodique	108

Controle sectoriel	93

Controle technique	81

Controle visuel	114

Controle volant	106

Donnees d’essais	22

Echantillon pour essai	7

Equipement d’essais	17

Essais	1

Essais acceleres	60

Essais au banc	54

Essais au terrain	55

Essais avec utilisation des modeles*	57

Essais biologiques	70

Essais climatiques	63

Essais comparatifs	37

Essais d’acceptation	44

Essais d’aptitude au transport	78

Essais d’attestation*	51

Essais de certification	52

Essais de controle	36

Essais de determination	38

Essais d’endurance*	73

Essais de fiabilite	76

Essais de finition	42

Essais de laboratoire	53

Essais de presentation	46

Essais de radiation	65

Essais de recherches	35

Essais de resistance chimique	69

Essais de stabilite*	74

Essais destructits	72

Essais de qualification	45

Essais de reception	47

Essais de securite	77

Essais de technicite**	80

Essais dinspection*	49

Essais electriqucs	67

Essais electromagnetiques 	6

Essais fonctionnels	75

Essais in situ	56

Essais intersectoriels	40

Essais limites	79

Essais magneliques	68

Essais mecaniques	62

Essais non-destructifs	71

Essais normaux	59

Essais ofticiels	39

Essais periodiques	48

Essais pratiques	58

Essais preliminaires	43

Essais secloriels	41

Essais thermiques	64

Essais tronques	61

Essais type	50

Estimation de la qualite des produits	83

Maquelle pour essais	10

Methode de controle	87

Methode d’essais	11

Methode destructive	88

Methode non-destructive	89

Modele pour essais	9

Moyen de controle	90

Moyen d’essais	16

Objet a essayer	6

Objet a controler	84

Organisme d’essais	26

Organisme pilote pour les essais officiels des produits	27

Point de controle	92

Precision des resultats d’essais	20

Procedure d’essais	14

Proces-verbal d’essais	24

Programme d’essais	13

Prototype	8

Reproducibilite des methodes et resultats d'essais	21

Resultats d’essais	23

Specimen temoin	93

Systeme de controle automatique	97

Systeme de controle automatise	96

Systeme d’essais	19

Systeme du controle	94

Systeme du controle sectoriel	95

Taille des essays*	12

Taille du controle*	86

Terrain d’essais	25

Type de controle	85

Type d’essais	4

Unite d’essais	31

Unite d’essais de base d’un organisme pilote**	32

Visite technique	115

1 Термины, отмеченные одной звездочкой (*), являются приближенными эквивалентами; термины, отмеченные двумя звездочками (**), следует рассматривать как перевод; термины без обозначений являются полными эквивалентами.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# Справочное

# ПОЯСНЕНИЯ К НЕКОТОРЫМ ТЕРМИНАМ

К термину «Испытания» (п. 1)

Экспериментальное определение характеристик свойств объекта при испытаниях может проводиться путем использования измерений, анализов, диагностирования, органолептических методов, путем регистрации определенных событий при испытаниях (отказы, повреждения) и т. д.

Характеристики свойств объекта при испытаниях могут оцениваться, если задачей испытаний является получение количественных или качественных оценок, а могут контролироваться, если задачей испытаний является только установление соответствия характеристик объекта заданным требованиям. В этом случае испытания сводятся к контролю. Поэтому ряд видов испытаний являются контрольными, в процессе которых решается задача контроля.

Важнейшим признаком любых испытаний является принятие на основе их результатов определенных решений.

Другим признаком испытаний является задание определенных условий испытаний (реальных или моделируемых), под которыми понимается совокупность воздействий на объект и режимов функционирования объекта.

Определение характеристик объекта при испытаниях может производиться как при функционировании объекта, так и при отсутствии функционирования, при наличии воздействий, до или после их приложения.

К термину «Условия испытаний» (п. 2)

К условиям испытаний относятся внешние воздействующие факторы как естественные, так и искусственно создаваемые, а также внутренние воздействия, вызываемые функционированием объекта (например, нагрев, вызываемый трением или прохождением электрического тока) и режимы функционирования объекта, способы и место его установки, монтажа, крепления, скорость перемещения и т. п.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

К термину «Нормальные условия испытаний» (п. 3)

Нормальные условия испытаний (значения воздействующих факторов, режимы функционирования) должны быть указаны в НТД на методы испытаний конкретных видов продукции. Так, например, устанавливаются нормальные климатические условия испытаний для различных видов других технических изделий. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений и т. д.

К термину «Категория испытаний» (п. 5)

Широкий круг видов испытаний, объединяемых в категории испытаний, характеризуется организационными признаками их проведения, а именно - уровнем (государственные, межведомственные, ведомственные испытания), этапами разработки (предварительные, приемочные), различными видами испытаний готовой продукции (квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые и т. д.).

По результатам всех этих испытаний производится оценка объекта в целом и принимается соответствующее решение - о возможности предъявления изделия на приемочные испытания, о постановке изделия на производство, об окончании освоения серийного производства, о возможности его продолжения, о присвоении изделию той или другой категории качества и т. д.

К термину «Объект испытаний» (п. 6)

Главным признаком объекта испытаний является то, что по результатам его испытаний принимается то или другое решение по этому объекту - о его годности или забраковании, о возможности предъявления на следующие испытания, о возможности серийного выпуска и другие.

В зависимости от вида продукции и программы испытаний объектом испытаний может являться единичное изделие или партия изделий, подвергаемая сплошному или выборочному контролю, отдельный образец или партия продукции, от которой берется оговоренная НТД проба.

Объектом испытаний может быть макет или модель изделия и решение по результатам испытаний может относиться непосредственно к макету или модели. Однако если при испытании какого-либо изделия некоторые элементы его приходится для испытаний заменить моделями или отдельные характеристики изделия определять на моделях, то объектом испытаний остается само изделие, оценку характеристик которого получают на основе испытаний модели.

Примеры: 1. Проводится испытание ЭВМ в составе устройств ввода и выгода, запоминающего устройства, арифметического устройства и т. д. Объектом испытаний считается ЭВМ в целом.

2. На испытания представлен один из нескольких каналов системы связи. В этом случае объектом испытаний является данный канал системы связи.

3. На испытания представляется партия телевизоров объемом N. Из N изделий делается выборка в n изделий, у которых определяются характеристики их свойств. Па основании использования выборочных методов оценки и контроля результаты испытаний распространяются на всю партию из N телевизоров. В этом случае объектом испытаний является вся партия из N телевизоров.

К термину «Программа испытаний» (п. 13)

Программа испытаний должна содержать методики испытаний или ссылки на них, если эти методики оформлены как самостоятельные документы.

К термину «Методика испытаний» (п. 14)

Методика испытаний, определяющая по существу технологический процесс их проведения, может быть оформлена в самостоятельном документе или в программе испытаний, или в нормативно-техническом документе на продукцию (стандарты, технические условия). Методика испытаний должна быть аттестована.

К термину «Средство испытаний» (п. 16)

Понятием средство испытаний охватываются любые технические средства, применяемые при испытаниях. Сюда относится, прежде всего, испытательное оборудование (п. 17), под которым понимаются средства воспроизведения условий испытаний (п. 2). В средства испытаний включаются средства измерений, как встроенные в испытательное оборудование, так и применяемые при испытаниях для измерений тех или иных характеристик объекта или контроля условий испытании. К средствам испытаний следует относить также вспомогательные технические устройства для крепления объекта испытаний, регистрации и обработки результатов.

К средствам испытаний относятся также основные и вспомогательные вещества и материалы (реактивы и т. п.), применяемые при испытаниях.

К термину «Система испытаний» (п. 19)

Главным характерным признаком любой системы испытаний является наличие некоторой организованной совокупности исполнителей (организаций или отдельных лиц), располагающих необходимыми средствами испытаний и взаимодействующих с определенными объектами испытаний по установленным правилам. В этом смысле говорят, например, о системе испытании сельскохозяйственных машин, базирующейся на машиноиспытательных станциях Госкомсельхозтехники; о системе государственных испытаний средств измерений, базирующейся на метрологических институтах и регламентируемой соответствующими государственными стандартами; о системе государственных испытаний важнейших видов продукции, базирующейся на головных организациях по государственным испытаниям и регламентируемой соответствующим комплексом нормативных документов.

К термину «Воспроизводимость методов и результатов испытаний» (п. 21)

Воспроизводимость методов и результатов испытаний, кроме методики испытаний (включающей метод, средства, алгоритм проведения и т. д.) может в значительной степени зависеть от свойств объекта испытаний.

Если объектом является, например, партия изделий, подвергаемая выборочным испытаниям, то такие испытания у поставщика и потребителя могут проводиться на идентичных образцах, выбранных из данной партии, и в этом случае неоднородность изделий может существенно, иногда решающим образом, влиять на воспроизводимость результатов испытаний.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

К термину «Исследовательские испытания» (п. 35)

Исследовательские испытания проводятся с целью:

определения или оценки показателей качества функционирования испытуемого объекта в определенных условиях его применения;

выбора наилучших режимов применения объекта или наилучших характеристик свойств объекта;

сравнение множества вариантов реализации объекта при проектировании и аттестации;

построения математической модели функционирования объекта (оценки параметров математической модели);

отбора существенных факторов, влияющих на показатели качества функционирования объекта;

выбора вида математической модели объекта (среди заданного множества вариантов).

К термину «Государственные испытания» (п. 39)

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 695 от 12 июля 1979 г. понятие «государственные испытания» распространено на важнейшие виды продукции производственно-технического и культурно-бытового назначения. На утверждаемые в соответствии с постановлением головные организации по государственным испытаниям этих видов продукции возложено проведение широкого круга государственных испытаний, включающих наряду с приемочными также испытания серийной продукции, импортируемой продукции, аттестационные и другие виды испытаний. Соответственно изменено содержание понятия «государственные испытания» для указанных важнейших видов продукции.

Вместе с тем для других важнейших видов продукции, на которые деятельность головных организаций не распространяется, сохранено прежнее содержание понятия «государственные испытания» как приемочные испытания, проводимые государственной комиссией с дополнением возможности их проведения организациями, которым такое право предоставлено.

К термину «Межведомственные испытания» (п. 40)

Для отдельных видов продукции понятие «межведомственные испытания» по решению заинтересованных министерств может относиться только к определенным категориям испытаний (например, только к приемочным) независимо от того, что в комиссиях по проведению испытаний других категорий также могут участвовать представители разных министерств.

К термину «Приемочные испытания» (п. 44)

Приемочные испытания опытных образцов пли партий продукции проводятся для решения вопроса о целесообразности постановки этой продукции на производство, а приемочные испытания изделий единичного производства проводятся для решения вопроса о целесообразности передачи этих изделий в эксплуатацию (ГОСТ 15.001-88*).

* На территории РФ действует ГОСТ Р 15.201-2000.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

К термину «Приемо-сдаточные испытания» (п. 47)

Приемо-сдаточные испытания, как правило, проводятся изготовителем продукции. Если на предприятии-изготовителе имеется представитель заказчика, приемо-сдаточные испытания проводятся им в присутствии представителя изготовителя.

К термину «Сертификационные испытания» (п. 52)

Порядок и условия проведения сертификационных испытаний устанавливаются в документации по сертификации. По результатам этих испытаний проверяется соответствие качества продукции требованиям национальных или международных стандартов.

К термину «Стендовые испытания» (п. 54)

Понятие «испытательный стенд» в различных отраслях трактуется по разному. Так, например, в технике вибрационных испытаний под вибрационным стендом понимается вибрирующий стол, на который устанавливается испытуемое изделие, а весь комплекс средств управления и измерения вместе со столом называют вибрационной установкой.

Стенд для испытания двигателя, наоборот, включает в себя весь комплекс средств, необходимых для проведения этих испытаний. Имеются большие разноречия в толковании этого термина и в зарубежной терминологии.

Поскольку термин «испытательное оборудование» (п. 17) как средство испытаний для воспроизведения условий испытаний полностью охватывает все толкования понятия «испытательный стенд», то соответственно, распространенный термин «стендовые испытания» определяется как испытания, проводимые на испытательном оборудовании.

К термину «Натурные испытания» (п. 56)

Натурные испытания реализуются в случае выполнения трех основных условий:

1. Испытаниям подвергается непосредственно изготовленная продукция (т. е. объект испытаний) без применения моделей изделия или его составных частей.

2. Испытания проводятся в условиях и при воздействиях на продукцию, соответствующих условиям и воздействиям использования по целевому назначению.

3. Определяемые характеристики свойств объекта испытаний измеряются непосредственно и при этом не используются аналитические зависимости, отражающие физическую структуру объекта испытаний и его составных частей. Допускается использование математического аппарата статистической обработки экспериментальных данных.

Примеры: 1. На испытания представлена радиолокационная станция кругового обзора. Целью испытаний является определение дальности обнаружения этой станцией летательного аппарата (ЛА) заданного типа с заданной отражающей поверхностью. В процессе испытаний проводятся полеты ЛА с заданной отражающей поверхностью по заранее избранным маршрутам, дальность обнаружения РЛС определяется непосредственно (координаты РЛС известны заранее, координаты ЛА известны для любого момента времени), момент времени обнаружения определяется в процессе испытаний. В данном случае все три приведенные выше условия выполнены. Следовательно, РЛС подвергнута натурным испытаниям.

Испытания останутся натурными, если вместо ЛА будет использовано некоторое физическое тело с характерными движениями, близкими к характеристикам ЛА заданного типа с заданной отражающей поверхностью.

2. В условиях примера 1 испытания проводятся без использования ЛА. В процессе испытаний измеряется непосредственно чувствительность приемного тракта РЛС, мощность передатчика, частота излучаемой энергии и т. д. Результаты измерений подставляются в формулу радиолокации и определяется дальность обнаружения РЛС. В этом случае третье из приведенных выше условий не выполнено (фактически используется математическая модель - формула радиолокации) и испытания РЛС не являются натурными.

К термину «Испытания с использованием моделей» (п. 57)

Испытания с использованием моделей включают проведение расчетов на математических или физико-математических моделях объекта испытаний и (или) воздействий на него в сочетании с натурными испытаниями объекта и его составных частей (опытно-теоретический метод испытаний), а также применение физической модели объекта испытаний или его составных частей. Данные натурных испытаний необходимы в качестве исходных данных для моделирования, а также используются для проверки правильности функционирования объекта испытаний (правильности стыковки составных частей объекта, способности объекта выполнять задачи, для решения которых он предназначен, и т. д.).

К термину «Эксплуатационные испытания» (п. 58)

Одним из основных видов эксплуатационных испытаний является опытная эксплуатация. Кроме того, может проводиться подконтрольная эксплуатация, которая в некоторой степени условно может быть отнесена также к эксплуатационным испытаниям. Подконтрольная эксплуатация представляет собой естественную эксплуатацию, ход и результаты которой наблюдаются персоналом, специально предназначенным и подготовленным для этой цели (дополнительным или штатным) и руководствующимся документацией, разработанной также специально для сбора, учета и первичной обработки информации, источником которой служит подконтрольная эксплуатация.

К терминам 
«Механические испытания» (п. 62), 
«Климатические испытания» (п. 63), 
«Термические испытания» (п. 64), 
«Радиационные испытания» (п. 65), 
«Электрические испытания» (п. 67) 
«Электромагнитные испытания» (п. 66) 
«Магнитные испытания» (п. 68), 
«Химические испытания» (п. 69), 
«Биологические испытания» (п. 70)

Перечисленные виды испытаний проводят для проверки работоспособности и (или) сохранения внешнего вида изделий в пределах, установленных НТД, в условиях и (или) после воздействия указанных факторов.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

К термину «Технический контроль» (п. 81)

Сущность всякого контроля сводится к осуществлению двух основных этапов:

1. Получение информации о фактическом состоянии некоторого объекта, о признаках и показателях его свойств. Эту информацию можно назвать первичной.

2. Сопоставление первичной информации с заранее установленными требованиями, нормами, критериями, т. е. обнаружение соответствия или несоответствия фактических данных требуемым (ожидаемым). Информацию о рассогласовании (расхождении) фактических и требуемых данных можно называть вторичной.

Объектом, данные о состоянии и (или) свойствах которого подлежат при контроле сопоставлению с установленными требованиями может быть продукция или процесс (см. пояснения и примеры к термину «Объект контроля»).

В ряде случаев граница во времени между первым и вторым этапами контроля неразличима. В таких случаях первый этап может быть выражен нечетко или может практически не наблюдаться. Характерным примером является контроль размера калибром, сводящийся к операции сопоставления фактического и предельно допустимого значений размера.

Далее вторичная информация используется для выработки соответствующих управляющих воздействий на объект, подвергавшийся контролю. В этом смысле всякий контроль всегда активен. Необходимо отметить в связи с этим, что всякий контроль, кроме того, всегда в той или иной степени должен быть профилактическим, поскольку вторичная информация может использоваться для совершенствования разработки, производства и эксплуатации продукции, для повышения ее качества и т. д.

Однако, принятие решений на основе анализа вторичной информации, выработка соответствующих управляющих воздействий уже не является частью контроля. Это следующий этап управления, основанный на результатах контроля - неотъемлемой и существенной части всякого управления. При техническом контроле первичная информация сопоставляется с техническими требованиями, записанными в нормативной документации, с признаками контрольного образца, с данными, зафиксированными при помощи калибра и т. д.

На стадии разработки продукции технический контроль заключается, например, в проверке соответствия опытного образца и (или) разработанной технической документации правилам оформления и техническому заданию.

На стадии изготовления технический контроль охватывает качество, комплектность, упаковку, маркировку и количество предъявляемой продукции, ход (состояние) производственных процессов.

На стадии эксплуатации продукции технический контроль заключается, например, в проверке соблюдения требований эксплуатационной и ремонтной документации.

К термину «Объект технического контроля» (п. 84)

Объектами технического контроля являются предметы труда (например, продукция основного и вспомогательного производства в виде изделий, материалов, технической документации и т. п.) средства труда (например, оборудование промышленных предприятий) и технологические процессы.

К термину «Контрольная точка» (п. 92)

Контрольная точка объекта контроля может являться частью (элементом) контролируемого предмета или находиться на некотором удалении от него (например, контроль содержания окиси углерода в выхлопных газах по ее содержанию в атмосфере вне трубы). В контрольной точке обычно размещают датчик, начало вывода от электрической схемы к измерительному прибору и т. п. Контрольной точкой является установленное место отбора пробы вещества.

К термину «Контрольный образец» (п. 93)

Контрольный образец может служить для нормирования показателей качества. При контроле качества продукции допускается применение дубликатов контрольных образцов.

Контрольный образец продукции следует отличать от базового образца продукции, применяемого при ее аттестации (установлении категории качества).

Пример.

Контрольный образец цвета - утвержденный в установленном порядке образец продукции, предназначенный для нормирования цвета и контроля точности его воспроизведения в продукции в процессе производства.

К терминам «Автоматическая система контроля» (п. 97), «Автоматизированная система контроля» (п. 96)

Автоматическая система контроля состоит из средств контроля, выполняющая все функции контролеров. В автоматизированной системе контроля средства контроля выполняют лишь часть функций контролеров.

К термину «Производственный контроль» (п. 98)

Производственный контроль, как правило, охватывает все вспомогательные, подготовительные и технологические операции.

К термину «Эксплуатационный контроль» (п. 99)

Объектами эксплуатационного контроля могут быть эксплуатируемые изделия и процесс эксплуатации.

К термину «Летучий контроль» (п. 106)

Эффективность летучего контроля обуславливается его внезапностью, правила обеспечения которой должны быть специально разработаны. Летучий контроль, как правило, осуществляется непосредственно на месте изготовления, ремонта, хранения и т. п.

К термину «Органолептический контроль» (п. 113)

Органолептический контроль основывается на восприятиях органами чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания) такой информации, которая не представлена в численном выражении.

Решение относительно объекта контроля принимается в таком случае только по результатам анализа чувственных восприятий (например, оценка цветовых оттенков, оценка запаха и т. п.).

При органолептическом контроле могут применяться средства контроля не являющиеся измерительными, но увеличивающие разрешающую способность или восприимчивость органов чувств.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Систематизация видов испытаний по основным признакам

| Признак вида испытаний | Вид испытаний |
| --- | --- |
| Назначение испытаний | Исследовательские |
|  | Контрольные |
|  | Сравнительные |
|  | Определительные |
| Уровень проведения испытаний | Государственные |
|  | Межведомственные |
|  | Ведомственные |
| Этапы разработки продукции | Доводочные |
|  | Предварительные |
|  | Приемочные |
| Испытания готовой продукции | Квалификационные |
|  | Предъявительские |
|  | Приемо-сдаточные |
|  | Периодические |
|  | Инспекционные |
|  | Типовые |
|  | Аттестационные |
|  | Сертификационные |
| Условия и место проведения испытаний | Лабораторные |
|  | Стендовые |
|  | Полигонные |
|  | Натурные |
|  | Испытания с использованием моделей |
|  | Эксплуатационные |
| Продолжительность испытаний | Нормальные |
|  | Ускоренные |
|  | Сокращенные |
| Вид воздействия | Механические |
|  | Климатические |
|  | Термические |
|  | Радиационные |
|  | Электрические |
|  | Электромагнитные |
|  | Магнитные |
|  | Химические |
|  | Биологические |
| Результат воздействия | Неразрушающие |
|  | Разрушающие |
|  | Испытания на стойкость |
|  | Испытания на прочность |
|  | Испытания на устойчивость |
| Определяемые характеристики объекта | Функциональные |
|  | Испытания на надежность |
|  | Испытания на безопасность |
|  | Испытания на транспортабельность |
|  | Граничные испытания |
|  | Технологические испытания |

Примечания:

1. Испытания могут иметь два и более признаков из числа перечисленных. В необходимых случаях наименование испытаний включает перечисление этих признаков видов испытаний, например, межведомственные периодические стендовые испытания на надежность и т. п.

2. Категория испытания, характеризуемая организационными признаками и принятием решений по результатам оценки объекта в целом, включает виды испытаний, определяемые уровнем их проведения, этапами разработки, а также все испытания готовой продукции.

Систематизация видов контроля по основным признакам

| Признак вида контроля | Вид контроля |
| --- | --- |
| Стадия создания и существования продукции | Производственный |
|  | Эксплуатационный |
| Этап процесса производства | Входной |
|  | Операционный |
|  | Приемочный |
|  | Инспекционный |
| Полнота охвата контролем | Сплошной |
|  | Выборочный |
|  | Летучий |
|  | Непрерывный |
|  | Периодический |
| Влияние на объект контроля | Разрушающий |
|  | Неразрушающий |
| Применение средств контроля | Измерительный |
|  | Регистрационный |
|  | Органолептический |
|  | Визуальный |
|  | Технический осмотр |